# Maestro

Empowering Wireless

100系列

方便易用、可靠的工业调制解调器

Maestro 100系列是要求较高的机器对机器（M2M）应用领域中完美的解决方案。Maestro 100系列体积小巧，功能齐全，可以方便集成到电表、入侵警报、自动贩售机等各种工业应用领域。

Maestro 100为四倍边带全面型号认证（FULL TYPE APPROVAL）的调制解调器，可以在全球范围内通用。

Maestro 100调制解调器使用质量卓越的Wavecom CPU，以高可靠性闻名，是面临严酷环境或对使用寿命有较高要求的项目理想之选。

100系列

100标准装：GPRS+全配置TCP/IP协议栈

100扩展装：GPRS+全配置TCP/IP协议栈

+扩展温度范围

100基础装：GPRS+基本配置TCP/IP协议栈

100经济装：仅提供GSM

根据需求选择最适合的一款！

Maestro 100系列包括四种不同型号，其设计开发完全相同，但在蜂窝频率、TCP/IP协议栈、温度范围等方面有不同功能。因此，客户既可充分利用快速集成的优势，又不必为对自己无用的功能支付费用。

Maestro

Empowering Wireless

100系列

100标准装

100扩展装

100基础装

100经济装

技术数据

| 功能/产品 | M100经济装 | M100基础装 | M100标准装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 |
| GSM | 四倍边带 | 四倍边带 | 四倍边带 |
| GPRS | N/A | 10级 | 10级 |
| 语音/数据/传真/短信 | √ | √ | √ |
| TCP/IP | N/A | 基础配置（TCP、UDP） | 全配置（增加FTP和电子邮件） |

| 功能特点 |
| --- |
| 输入/输出 - 数字 | 1 | 1 | 1 |
| 无线下载 | 可选 | 可选 | 可选 |
| AT指令集（GSM07.05, GSM 07.07及Wavecom） | > 300 | > 300 | > 300 |
| 自动恢复 – 计时器重置 | √ | √ | √ |
| 语音、数据和短信功能 |
| 非同步数据电路，透明及非透明数据最高可达14.4Kbps | √ | √ | √ |
| 第三类自动传真机（Class1与Class2） | √ | √ | √ |
| MNP2, V.42bis | √ | √ | √ |
| 文本短信和PDU短信 | √ | √ | √ |
| 点对点短信（MT/MO ） | √ | √ | √ |
| UCS2字符集管理 | √ | √ | √ |
| 其他功能 |
| 运行状态LED灯 | √ | √ | √ |
| 封装 | 金属/塑料 | 金属/塑料 | 金属/塑料 |
| DIN导轨安装 | √ | √ | √ |

| 面板 |
| --- |
| SIM卡读卡器 | 1.8/3V. | 1.8/3V. | 1.8/3V. |
| RS232 15针D-sub连接器 | √ | √ | √ |
| 供电接头 | 4针直流电 | 4针直流电 | 4针直流电 |
| SMA天线接头（50欧姆） | √ | √ | √ |
| 金属/塑料外壳尺寸 |
| 尺寸(mm) | 88x60x26 / 90x72x23 | 88x60x26 / 90x72x23 | 88x60x26 / 90x72x23 |
| 重量(g) | 100 / 70 | 100 / 70 | 100 / 70 |
| 温度范围 |
| 运行温度/存放温度 | -20~+55 ˚C / -25~+70 ˚C | -20~+55 ˚C / -25~+70 ˚C | -20~+55 ˚C / -25~+70 ˚C |
| 扩展温度（运行温度为-30~+75 ˚C） | N/A | N/A | 可选（100扩展装） |
| 电力供应 |
| 输入电压 | 5-32V直流电 | 5-32V直流电 | 5-32V直流电 |
| 直流电/交流电 | 直流电 | 直流电 | 直流电 |
| 耗电量 |
| GSM 850/900 (PCL 5) | 310mA/5V | 310mA/5V | 310mA/5V |
| DCS 1800/PCS 1900 (PCL0) | 240mA/5V | 240mA/5V | 240mA/5V |
| GPRS 850/900 CL10 (PCL5) | N/A | 520mA/5V | 520mA/5V |
| GPRS 1800/1900 CL10 (PCL0) | N/A | 390mA/5V | 390mA/5V |
| 待机状态耗电量 | 35mA/5V | 35mA/5V | 35mA/5V |

| 认证/标准 |
| --- |
| CE认证 | √ | √ | √ |
| GCF认证 | √ | √ | √ |
| ROHS标准 | √ | √ | √ |

| 可选配件（可根据客户要求提供其他配件） |
| --- |
| GSM天线900/1800 Mhz | √ | √ | √ |
| GSM天线850/1900 Mhz | √ | √ | √ |
| RS232C电缆面板 | √ | √ | √ |
| DIN导轨夹 | √ | √ | √ |

# Maestro 100调制解调器各个型号均可提供金属和塑料外壳封装

经销商联系

北京春笛信息技术服务有限公司

网址; www.sendsms.com.cn

# Maestro Wireless Solutions Ltd版权所有

公司有权在不事先通知的情况下,随时修改或改进提供的调制解调器产品和服务，或撤消相关的配件。