WAVECOM MODEM或开发板使用说明：

硬件连接：

- 将15P—9P数据线连接开发板及计算机。

- SIM卡插入开发板SIM卡座中。

- 将4P电源插入电源插头。

- 检查合格后加电即可。

简单的测试步骤

软件连接：

- 打开计算机的超级终端

- 连接到COM1或COM2

- 环境设置：波特率9600，数据位8，停止位1，奇偶校验无，硬件控制数据流。

在超级终端下：

输入：

AT《CR》

返回OK

TEXT模式下（AT+CMGF=1）

收发短信：

发：AT+CMGS=电话号码《CR》

返回：> 输入短信内容《CTRL+Z》

收：AT+CMGR=接收号《CR》

即可返回短信内容

删除短信：

AT+CMGD=1，1（或1，4）

即可

PDU模式下（AT+CMGF=0）

参看PDU说明

详细资料请参照PDF文档。

金笛短信网

专业经营GPS产品，WAVECOM/SIEMENS GSM/GPRS产品

WAVECOM产品销售热线：010-82356576

http://www.sendsms.cn