Wavecom M1206 GSM/GPRS MODEM

双频GSM外置调制解调器 EGSM900/1800Mhz或EGSM900/900MHz 体积小及耐震铝外壳 即装即用及即时上网 已通过GSM Phase2＋技术标准的所有认证 话音，短信息，传真及数据传输 为特定应用设计的AT命令遥控系统

技 术 规 范

产品性能: 双频GSM调制解调器（EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz），适用于数据，传真，短信息及话音应用 已通过所有认证 其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准（一般话机） 输出功率：Class4(2W@900MHz) Class1(1W@1800/1900MHz) 输入电压：5V－32V 输入电流：5mA待机状态，140mA在GSM900MHz@12V 通话状态 5mA待机状态，100mA在GSM1800/1900MHz@12V 通话状态 温度范围：－20℃－+55℃工作状态 －25℃－+70℃保存状态 产品大小：98×54×25mm 产品重量：130克

话音，数据/传真，短信息功能

● 话音功能 呼叫 紧急电话 语音编解码：全速率，增强全速率及半速率（FR/EFR/HR） 双音多频功能（DTMF） ● 数据/传真功能 非同步数据电路，透明及非透明数据最高可达标14,400bits/s 第三类自动传真机（Class1与Class2） MNP2，V42bis ● 短信息服务功能 文字及PDU 点对点（MT/MO） 小区广播

GSM附加业务功能

● 呼叫转移 ● 呼叫限制 ● 多方通话 ● 呼叫等待及呼叫保持 ● 来电显示 ● 话费提示 ● 非结构化数据补充业务（USSD） ● 封闭用户群 ● 显示呼叫转移

其 他 功 能

● 开放软件平台（支持嵌入式用户应用系统） ● ME＋SIM电话簿管理 ● 固定拨号 ● SIM卡增值服务Class2 ● SIM卡增值服务Class2 ● SIM卡，网络及服务供应商锁卡功能 ● 实时时钟 ● 闹钟管理 ● Xmodem协议作软件升级 ● 支持文字档UCS2

介 面

● RS－232串连口及通过小型Sub-D15插头连接器的音频介面支持： 用AT命令作遥控（GSM07.07及07.05） 串连比突率由300至115,200bits/s 自动比突率（300至38,400bits/s） ● 通过微型－FIT4插头连接器的电源 ● SMA 天线接口 ● 滑入式SIM卡储存器 可随产品交付件 ● 用户指南 ● 电源线 ● 数据线 ●用于数据及自动连接的Y型接线路（可选择）